## Slide 1
RDMA / QPC
从 QP 创建到报文发送
QPC 生命周期与数据路径手册
面向代码审查、环境搭建、真实 DUT 对接和 QPC 字段验证
覆盖 QPN / SQ / RQ / SGB / ORQ / EIRQ / UAQ / HMC / QPC / CQE
代码基线：feature/rdma-arch-slim · 以当前 driver/dev/tb 实现为准
QPC
512 B

## Slide 2
00 · 读图方法
如何阅读这份手册
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
01
状态驱动行为
本手册关注状态如何驱动行为，而不是只罗列 QPC 字段。
四个观察面
每一页同时给出：调用入口、内存/对象变化、硬件可见结果、失败回滚。
按代码基线阅读
代码基线以 .worktrees/rdma-arch-slim 为准；行号用于快速定位实现。
主线：资源创建 → QPC 镜像 → QP 状态 → SQ/RQ 数据面 → 报文 → CQE → 销毁。

## Slide 3
01 · 环境总览
全局对象关系：谁拥有资源，谁只读快照
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
02
对象/层
主要职责
拥有/借用的资源
关键接口
Function / drv
控制面、CMQ、QP 生命周期
拥有 QPN、SQ/RQ、side buffer、QPC 镜像
create_qp / modify / destroy
PD / MR / CQ / SRQ
权限、内存和完成队列
各自 backing；QP 只保存借用引用
create / register / post / poll
HMC / QPC
把 QPN 映射到 512B context
QPC slot、shadow、PBA
locate / QPC_CREATE / MODIFY
dev_cmq / dev_nic
消费 CMQ、读取 QPC、执行 NIC
设备侧 context/runtime
qpc_written / drain_sq / handle_request
net_packet / dut_link
wire 编解码与 DUT 边界
raw frame 副本；不拥有 QPC
encode / decode / endpoint
核心不变量：QPC 是硬件上下文权威；netpacket 只能校验并投影，不能反向覆盖 QPC。

## Slide 4
01 · 环境总览
从环境启动到一次业务完成
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
03
Function
probe / BAR
→
PD / MR / CQ
→
QP create
QPC_CREATE
→
INIT→RTR→RTS
→
WQE / doorbell
→
NIC / wire
→
CQE / poll
把每个节点理解成一次“资源/状态/数据所有权变化”，不要只把它当成函数调用顺序。
真实 DUT 对接时，最后一段由 rdma_dut_link endpoint 替换模型 loopback；控制面仍由 driver/dev 负责。

## Slide 5
02 · CREATE_QP
create_qp 的输入前提与所有权边界
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
04
调用方必须准备
create_qp 接管/借用
• PD 非空：决定 QPC_PD_IDX 与本地/远端权限上下文。
• send_cq、recv_cq 非空；URC 可能创建 frag CQ。
• max_send_wr / max_recv_wr / SGE / inline 等能力参数。
• Function 已 probe，dev.hw、HMC、CMQ 可用。
• QP 拥有 QPN、SQ/RQ backing、SGB、side buffer、QPC slot。
• CQ、PD、SRQ 是借用引用，不在 QP 中释放其主体。
• 失败时按分配逆序释放；成功后放入 dev.qp_table。
• 入口：src/drv/rdma_drv_qp.sv:create_qp()。
先有 Function/PD/CQ/MR 等资源，QP 才能把高层引用固化为 QPC 中的数值。

## Slide 6
02 · CREATE_QP
create_qp①：参数检查、QPN 和 qp_sn
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
05
1
检查 max_send_sge/max_recv_sge ≤ 32、max_inline ≤ 512、WR ≤ 32768。
2
检查 PD、send_cq、recv_cq 非空；URC 不允许携带 SRQ。
3
根据 cfg.rc_to_urc + qp_type 决定 urc 标志；RC 可能转 URC。
4
dev.qp_ids.alloc_next(qp.qpn)：从 Function 的 QPN 分配器取得 QPN。
5
dev.qp_sn[qpn] 不存在则置 0；qp.qp_sn 取当前值，再自增保存下次序号。
if (!dev.qp_ids.alloc_next(qp.qpn))
return RESOURCE_EXHAUSTED;
if (!dev.qp_sn.exists(qp.qpn))
dev.qp_sn[qp.qpn] = 0;
qp.qp_sn = dev.qp_sn[qp.qpn]++;
rdma_drv_qp.sv:216-248；QPN 是 Function 内资源身份，qp_sn 用于 WQE/doorbell 匹配。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 7
02 · CREATE_QP
create_qp②：队列深度如何计算
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
06
参数
普通 RC/UD
URC
实现行为
最小深度
256
8
低于下限时提升到下限
最大深度
32768
32768
超过上限直接 INVALID_ARGUMENT
最终深度
2 的幂
2 的幂
1 << $clog2(requested)
SQ/RQ backing
depth × 64B WQE/RQE
同样按 depth 分配
kbuf 按页/大页策略申请
环状态
head/tail/polarity
head/tail/polarity
QP 软件对象和 device runtime 各持一份
round_depth() 只计算深度；真正 DMA backing 在 alloc_buffers() 中申请，失败由上层统一回滚。

## Slide 8
02 · CREATE_QP
create_qp③：SQ/RQ backing 分配
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
07
round_depth
→
sq_kbuf.alloc
→
rq_kbuf.alloc
无 SRQ 时
→
初始化 head/tail
polarity
→
写入 QPC
SQ/RQ PBA
把每个节点理解成一次“资源/状态/数据所有权变化”，不要只把它当成函数调用顺序。
SQ 一定由 QP 自己拥有；没有 SRQ 时 RQ 由 QP 拥有，有 SRQ 时 QPC_RQ_PBA 指向 SRQ backing。

## Slide 9
02 · CREATE_QP
create_qp④：SGB 为什么存在，如何分配
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
08
触发条件
UD 一律启用 SGB；RC/URC 在 max_send_sge 或 max_recv_sge > 2 时启用。
页大小
每页 4096B、4096B 对齐；一个 SGB page 切成 8 个 512B slot。
页数
SQ：sq_depth / 8；RQ：rq_depth / 8（无 SRQ 时）。
槽地址
page[idx/8].iova + (idx%8)×512；写入 WQE 的 SGB_PA 为地址 >> 9。
用途
存放超过 WQE 内嵌区域的 SGE 描述符或 inline 数据，并参与 WQE 签名。
for i < sq_depth / 8:
alloc_dma(4096, align=4096, sq_sgb[i])
sgb_page = sq_sgb[idx / 8]
sgb_pa = page.iova + (idx % 8) * 512
rdma_drv_qp.sv:391-425、sgb_addr()；rdma_drv_wr.sv:268-303。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 10
02 · CREATE_QP
SGB 的内存布局：一个页如何服务 8 个 WQE
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
09
4 KiB SGB page = 8 × 512 B slot
slot 0
page + 0 × 512B
SGB_PA = IOVA >> 9
slot 1
page + 1 × 512B
SGB_PA = IOVA >> 9
slot 2
page + 2 × 512B
SGB_PA = IOVA >> 9
slot 3
page + 3 × 512B
SGB_PA = IOVA >> 9
slot 4
page + 4 × 512B
SGB_PA = IOVA >> 9
slot 5
page + 5 × 512B
SGB_PA = IOVA >> 9
slot 6
page + 6 × 512B
SGB_PA = IOVA >> 9
slot 7
page + 7 × 512B
SGB_PA = IOVA >> 9
SGB 不替代 SQ/RQ 环；它是 WQE/RQE 的扩展数据区，环槽仍位于 sq_kbuf/rq_kbuf。

## Slide 11
02 · CREATE_QP
create_qp⑤：RC / UD / URC side buffer
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
10
QP 类型
side_bufs 数量/顺序
QPC 使用字段
用途
UD
1：UAQ
UAQ_PBA / UAQ_SIZE
异常/异步队列
RC
4：UAQ、ORQ、EIRQ、EIRQ_EXTRA
ORQ_PBA、EIRQ_PBA、EIRQ_PBA_EXTRA
读请求、异常/重试与异步状态
URC
4：UAQ、RSQ、RDSQ、DSQ；DSQ 为 8KiB
RSQ/RDSQ/DSQ PBA 与 fetch/PSN 字段
URC 请求、数据和重排状态
RC 的 ORQ_PBA 与 URC 的 RSQ_PBA 共用 QPC 重叠区域；service type 决定设备按哪套语义解释。

## Slide 12
02 · CREATE_QP
create_qp⑥：HMC QPC slot 与 shadow
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
11
HMC 定位
shadow 的运行时作用
• dev.hmc[HMC_QPC].locate(qpn, ctx_page, ctx_offset)。
• ctx_page/ctx_offset 是该 QPN 对应的 QPC 物理存储位置。
• 先写 512B 全零，避免旧 context 残留。
• QPC shadow 位于 context 页内 +504 附近。
• QPC+504：SQ 的 HW_DROP_DB_CNT。
• QPC+510：RQ 的 PI|wrap。
• driver 用 shadow 判断是否能再次敲 doorbell。
• device 用 shadow 发布消费/处理进度。
QPC 镜像不仅是静态配置，也是 driver/dev 之间的运行时协作内存。

## Slide 13
02 · CREATE_QP
create_qp⑦：fill_qpc 写入哪些公共字段
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
12
字段组
典型字段
来源/计算
写入目的
身份
HOST_ID / VF_ID / QPN / QP_SN
dev.cfg、分配器、qp_sn 表
Function 隔离与请求归属
基础
PKEY / ICOS / endian / fence
驱动固定值或配置
协议和 DMA 访问约束
状态
QP_ST=INIT / PMTU / RNR_RETRY
qpc_state、MTU 编码、默认阈值
设备初始准入与分片
权限/关联
PD_IDX / SRFQ / SQ_CQN / RQ_CQN
PD/CQ/SRQ handle 映射
完成和内存权限路径
地址
SHADOW_PBA / SQ_PBA / RQ_PBA
ctx、kbuf、SRQ 的 IOVA >> 对齐位
设备 DMA 读取队列和 shadow
网络
DSCP / HOPLIMIT / UDP_SPORT
默认/随机源端口
RoCE 外层发送属性
QPC 地址字段保存的是硬件可用的对齐后 PBA，不是 SystemVerilog 对象句柄。

## Slide 14
02 · CREATE_QP
create_qp⑧：RC、UD、URC 的 QPC 初始差异
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
13
RC
• SERVICE_TYPE=RC
• ORQ / EIRQ / EIRQ_EXTRA
• FC_EN=1、ECN=2
• RQ 可指向私有 RQ 或 SRQ
UD
• SERVICE_TYPE=UD(3)
• 只分配 UAQ
• QKEY 在 INIT 写入
• 报文接收校验 QKEY
URC
• SERVICE_TYPE=URC(6)
• RSQ / RDSQ / DSQ
• 起始 RBSN/RPSN=0x1000
• frag CQ + URC threshold
URC 仍复用 RC 的 QP 生命周期，但 QPC 的运行时队列和异常完成路径不同。

## Slide 15
02 · CREATE_QP
create_qp⑨：QPC_CREATE 与失败回滚
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
14
写 context
fill_qpc() 后，必要时设置 URC CQC flag，再把 512B QPC 写入 cmdq buffer。
签名提交
QPC_CREATE 使用 signed CMQ；SQE 携带 QPC buffer 地址，签名覆盖 QPC 镜像。
设备建表
dev_cmq 保存 QPC 原始字节，dev_nic 后续通过 QPN 查询它。
成功发布
URC 设置运行时 frag 信息，初始化 wr_id/ring_head 数组，写 dev.qp_table[qpn]。
失败回滚
free_buffers → drop_frags(URC) → free QPN；不发布半成品 QP。
fill_qpc(dev);
if (urc) set_cqc_urc(...);
hw_qpc_cmd(QPC_CREATE, full=1);
if (!status.ok()) {
free_buffers(dev); drop_frags(dev);
dev.qp_ids.free(qpn);
}
rdma_drv_qp.sv:260-303；QPC_CREATE 失败不能留下 QPN、DMA 或 context 泄漏。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 16
03 · 状态与 QPC
QPC 状态字段：软件状态与硬件编码不是一一对应
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
15
软件状态
QP_ST
设备行为
当前实现注意点
RESET
无独立编码；映射 4
不接收、不发送；实际复用走 destroy/recreate
QPC context 删除后不存在
INIT
1
不取 SQE；入站丢弃
写 QKEY 或 access
RTR
2
可接收；不取新的 SQE
初始化 expected_psn
RTS
3
正常 drain SQ、处理请求
初始化 send_psn
SQD/SQE
5
SQ 暂停；SQD 允许入站
SQE 未独立建模
ERR
4
flush SQ；入站静默丢弃
终止当前 protocol epoch
QPC 不存在时设备查询可返回 0；这个 0 不是当前 driver 的有效 RESET 编码。

## Slide 17
03 · 状态与 QPC
状态迁移①：RESET → INIT
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
16
控制入口
rdma_ctrl_agent::modify() 构造 M_STATE；连接流程通常对两端依次执行。
UD 分支
追加 M_QKEY，把 qp.qkey 写入 QPC_UD_QKEY_H/L。
RC/URC 分支
追加 M_ACCESS，把远端读/写/原子权限写入 QPC_QP_ACCESS_FLAG。
CMQ
INIT 只更新 QPC 状态/属性，不需要 INIT→RTR 那样的完整签名修改。
准入结果
软件状态变为 INIT，但设备仍不接受业务报文。
本页以状态/字段动作表为主
关键代码入口见右下角引用。
rdma_ctrl_agent.sv:230-240；rdma_drv_qp.sv:647-664。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 18
03 · 状态与 QPC
状态迁移②：INIT → RTR
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
17
写入项
QPC/属性
来源
设备运行时变化
对端身份
DST_QPN
peer.id
确定接收/响应对象
接收 PSN
EPSN_REQ / EIRQ_PSN_MAX
rq_psn
qpc_written 初始化 expected_psn
路径
PMTU / DMAC / dest_ip
qp.mtu / peer.mac / AV
决定分片和外层投影
RNR
LOCAL_RNR_CODE
env.cfg.min_rnr
无 RQE 时回 RNR 或等待
状态
QP_ST=2
qpc_state(RTR)
接收准入打开，发送仍未启动
INIT→RTR 是完整 QPC 修改（full=1），因为远端路径和接收运行态同时建立。

## Slide 19
03 · 状态与 QPC
状态迁移③：RTR → RTS
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
18
写入项
QPC 字段
作用
设备结果
发送 PSN
CUR_SQ_PSN / LAST_READ_PSN / RETRY_PSN
定义首个发送序号和重传边界
初始化 send_psn
超时
RTO_CODE
响应超时指数映射为硬件编码
控制请求重试触发
重试
PSN_RETRY_TH / RNR_RETRY_TH
序列错误与 RNR 的最大重试
耗尽后 CQE/ERR
状态
QP_ST=3
RTS
drain_sq 允许读取新 SQE
RTR→RTS 同样是 full QPC modify；之后才是可发送状态。

## Slide 20
04 · SQ 数据面
RTS 正常运行：一次 SEND 的最短路径
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
19
post_send
→
写 WQE / SGB
→
更新 head
→
SQ doorbell
→
dev drain_sq
→
encode / wire
把每个节点理解成一次“资源/状态/数据所有权变化”，不要只把它当成函数调用顺序。
post_send 只负责构造队列项；协议分段、PSN、ACK/NAK 和 CQE 由 device NIC 数据路径完成。

## Slide 21
04 · SQ 数据面
post_send①：状态、队列满和 SGE 检查
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
20
状态门控
RESET/INIT/RTR 直接返回 INVALID_STATE；RTS/SQD/ERR 可进入后续分支。
队列满
sq_head - sq_tail >= sq_depth 返回 QUEUE_FULL。
统计
遍历非零 SGE，计算 sge_num 和 payload 总长度。
能力
payload ≤ 0x8000_0000 且 sge_num ≤ max_send_sge。
inline
inline_data 且非 atomic 时，检查 payload 与 max_inline。
if (state inside {RESET, INIT, RTR}) reject;
if (sq_head - sq_tail >= depth) QUEUE_FULL;
foreach (wr.sges[i])
if (length != 0) { sge_num++; payload += length; }
rdma_drv_wr.sv:210-258。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 22
04 · SQ 数据面
post_send②：inline、WQE 内嵌和 SGB 选择
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
21
条件
数据去向
WQE 标记
典型场景
inline 且小于内嵌上限
写入 WQE payload 区
INLINE_LOCAL_QPC_RD=1
短 SEND / 小 WRITE
RC 非 atomic，SGE > 2
写 SQ SGB slot
SGB_PA + SIGN_EN
多 SGE 描述符
UD
使用 SQ SGB（即使 SGE 较少）
UD 固定扩展路径
UD SEND/GRH/目的字段
atomic
原子 VA/key/操作数直接写 WQE
不走 inline 数据
CAS / FAA
SGB slot 的选择与 create 阶段的 page[idx/8]、offset[idx%8] 完全一致。

## Slide 23
04 · SQ 数据面
post_send③：WQE 头、业务字段和签名
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
22
WQE 头部
业务字段
• QPN、QP_SN、opcode、index、wrap、valid。
• RC 追加 ICOS；CE 根据 signaled/sig_all 决定。
• SE 只对 solicited 的 SEND/WRITE_WITH_IMM 等生效。
• URC READ+SGB 额外写 total packet number。
• RC SEND/WRITE/READ：长度、SGE、remote VA/rkey、imm。
• RC atomic：compare/swap 或 add、local/remote VA/key。
• UD：dest IP、hoplimit、dest QPN、QKEY、PD、DMAC。
• 签名：头 + WQE 余部 + 有效 SGB 做逐字节 XOR 反码。
写 WQE 成功后才推进 sq_head；写失败不会发布半条队列项。

## Slide 24
04 · SQ 数据面
post_send④：shadow 与 SQ doorbell
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
23
写环槽
sq_kbuf.write(idx × 64B, wqe)，保存 sq_wr_id[idx] 和 sq_ring_head[idx]。
推进软件
sq_head++；idx=old_head % sq_depth；idx=0 时翻转 sq_polarity。
读 shadow
读取 QPC+504 的 HW_DROP_DB_CNT[54:48]。
门铃节流
(hw_drop - sw_ring_db_cnt) 的 bit6 表示上一门铃是否仍在处理。
敲门铃
可发送时写 RDMA_DB_SQ_OFFSET，携带 WQE header。
本页以状态/字段动作表为主
关键代码入口见右下角引用。
shadow 是 driver/dev 的流控点；不是每次 post_send 都一定产生一次 MMIO doorbell。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 25
05 · RQ 数据面
post_recv：RQE、RQ SGB 与 PI/wrap
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
24
检查
SGE 数不超过 max_recv_sge；rq_head-rq_tail 不得等于 rq_depth。
描述符
SGE ≤ 2 写入 RQE byte 32 起；更多 SGE 写入 RQ SGB slot。
头部
QPN、QP_SN、RQE opcode、index、wrap、valid、SGE_NUM、payload_len。
签名
使用 SGB 时写 SIGN_EN 并对头/WQE/SGB 计算签名。
发布
写 rq_kbuf，保存 wr_id，rq_head++，更新 QPC+510 的 PI|wrap。
通知
写 RQ doorbell：QPN、ICOS、PI、wrap。
本页以状态/字段动作表为主
关键代码入口见右下角引用。
rdma_drv_wr.sv:427-508；post_recv 不负责判断网络状态，设备接收入口负责 RTR/RTS/SQD 准入。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 26
06 · DEVICE NIC
设备端 drain_sq：什么时候真正消费 SQE
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
25
唤醒
SQ doorbell 按 QPN 将任务送入 sq_kicks；设备查找 QPC/runtime。
取槽
按 rt.sq_ci 计算 SQ slot，DMA 读取 64B WQE。
valid
检查 WQE polarity/valid 与设备消费圈一致。
状态门控
只有 QPC_QP_ST==RTS 才 process_sqe；SQD/SQE 留在环上。
ERR
非 URC 的 ERR 会为未完成 SQ WQE 生成 SQ_FLUSH_ERR CQE。
完成
处理后 rt.sq_ci++，最后把已见 doorbell 数写回 shadow。
本页以状态/字段动作表为主
关键代码入口见右下角引用。
rdma_dev_nic.sv:901-940。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 27
06 · DEVICE NIC
设备端 handle_request：报文如何被 QPC 准入
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
26
收到 frame
→
按 QPN 查 QPC
→
状态准入
→
RC/UD/URC
→
PSN/QKEY/MR
→
写内存/CQE
把每个节点理解成一次“资源/状态/数据所有权变化”，不要只把它当成函数调用顺序。
RESET/INIT/ERR 丢包；RTR/RTS/SQD 进入协议检查。UD 先校验 QKEY，RC/URC 先检查 PSN 和分段。

## Slide 28
07 · RC / UD / URC
RC 报文处理：QPC 字段如何参与可靠传输
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
27
QPC 字段
报文/运行时作用
异常结果
EPSN_REQ / expected_psn
校验入站 BTH.PSN，驱动接收序列
sequence NAK 或不推进
CUR_SQ_PSN / send_psn
构造出站 BTH.PSN，跨分段递增
重试从 ACK/NAK 指定位置恢复
RTO_CODE
等待 ACK/READ/ATOMIC 响应的超时
超时重试，耗尽生成错误完成
PSN_RETRY_TH
序列 NAK/RTO 重试预算
耗尽 0x16/0x18 并进入 ERR
LOCAL_RNR_CODE / RNR_RETRY_TH
RQ 无可用接收 WQE 时的等待和重试
耗尽 0xB7
QP_ACCESS_FLAG / MR key
WRITE/READ/ATOMIC 远端访问权限
remote access NAK
QPC 是 transport 状态的权威来源；netpacket 只携带 wire 字段，不负责改变 retry/PSN 运行态。

## Slide 29
07 · RC / UD / URC
UD 与 URC：同一生命周期，不同的资源和协议
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
28
UD
• INIT 写 QKEY
• RTR/RTS 主要是启用 QP
• 入站校验 DETH.QKEY
• 无 RC ACK/重传
RC
• ORQ/EIRQ/UAQ
• PSN/ACK/NAK
• READ/ATOMIC
• 可靠完成
URC
• RSQ/RDSQ/DSQ
• frag CQ
• URC RBSN/RPSN
• 异常可 CEQE/AEQE
URC 的 service type=6；RC/UD/URC 的 QPC 重叠字段必须按 service type 解释，不能只看 bit 名。

## Slide 30
08 · 暂停与错误
RTS → SQD：安全暂停发送
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
29
QPC_MODIFY
QP_ST=5
→
RTS2SQD
doorbell
→
drain 在途 WQE
→
AEQE
0x2E DONE
→
保持 SQD
把每个节点理解成一次“资源/状态/数据所有权变化”，不要只把它当成函数调用顺序。
驱动等待对应 QPN 的 RTS2SQD_DONE；其它 AEQ 事件放回 backlog，不能被等待逻辑吞掉。

## Slide 31
08 · 暂停与错误
SQD → RTS：恢复发送与状态不匹配
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
30
操作
前置 QPC 状态
设备动作
错误码
SQD2RTS doorbell
QPC 已先修改为 RTS
重新投递 sq_kicks，恢复 drain_sq
成功
RTS2SQD doorbell
QPC 不是 SQD
不执行 drain，写 AEQE
0x2C
SQD2RTS doorbell
QPC 不是 RTS
不恢复，写 AEQE
0x2F
SQD 中 post_send
软件允许入队
设备暂不消费新 SQE
恢复 RTS 后继续
SQD 是可恢复的发送暂停；不要把它当作 ERR 或 destroy。

## Slide 32
08 · 暂停与错误
ERR：主动错误、被动错误与 flush
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
31
进入 ERR 的来源
进入 ERR 的可观察结果
• 软件 modify_qp(state=ERR)。
• RC/URC 致命 NAK。
• 重试次数耗尽或响应超时。
• 数据面协议/访问错误。
• 清理当前协议 epoch 与分段上下文。
• 写 QPC_QP_ST=4，敲 QP_FLUSH。
• 未完成 SQ WQE 产生 flush CQE。
• 入站报文 state_drops 增加且不回 ACK。
错误后的恢复不是继续使用旧 QPC 运行态；通常应销毁、释放、重建或按新的 RTR epoch 恢复。

## Slide 33
09 · 完成与回收
CQE / poll_cq：业务完成如何回到 driver
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
32
设备发布
dev_nic 写 32B CQE：QPN、WQE index、SQ/RQ 方向、ecode、长度、imm。
driver 读取
poll_cq 按 polarity 读取 CQE；未知 QPN 返回 INVALID_STATE。
回查 WR
以 CQE 的 WQE_INDEX 回查 sq_wr_id/rq_wr_id，更新 sq_tail/rq_tail。
错误映射
0x08/0x8F→FLUSH；0xB9+syndrome→remote invalid/access/op。
推进 CI
消费 CQE 后更新 CQ tail/polarity，并写 CQC shadow CI。
本页以状态/字段动作表为主
关键代码入口见右下角引用。
rdma_drv_wr.sv:500+；完成状态是“设备 CQE → driver WC”而不是直接由 packet checker 生成。
讲解重点：先说输入和所有权，再说写入了哪块内存，最后说失败时谁负责回滚。

## Slide 34
09 · 完成与回收
destroy：从 ERR 到资源完全释放
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
33
to ERR
→
OCC_FLUSH
EIRQE/ORQE/UAQE
→
QPC_DELETE
→
clean CQ/frag
→
free backing
→
free QPN
删 qp_table
把每个节点理解成一次“资源/状态/数据所有权变化”，不要只把它当成函数调用顺序。
destroy 的顺序保证在删除 QPC 前，设备已收到 flush 语义；失败时不会盲目释放仍被硬件引用的资源。

## Slide 35
10 · 端到端串讲
端到端时序：从 QP 创建到报文发送
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
34
t0
Function probe
→
t1
PD/CQ/MR
→
t2
QPN + buffers
→
t3
QPC_CREATE
→
t4
INIT/RTR/RTS
→
t5
WQE + DB
→
t6
frame/CQE
QPC image
ctx_page
SQ/RQ
PBA
QP_ST
INIT
PSN / AV
RTR
doorbell
RTS
wire
ACK/CQE
真实 DUT 时，模型 TX frame 经 rdma_dut_link endpoint 出站；DUT 入站 frame 解码后才进入 checker/观察路径。

## Slide 36
11 · 调试与检查
调试时应该观察哪些对象
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
35
阶段
首要观察点
异常定位线索
create_qp
qpn、qp_sn、sq_depth/rq_depth、side_bufs
资源不足、深度取整、回滚是否完整
QPC_CREATE
QPC 512B、QPC_ST、SQ/RQ PBA、shadow
签名、对齐、service type、重叠字段
modify
attr.mask、full/partial、QPC_ST
非法迁移或字段未写入
post_send
sq_head/tail、WQE valid/wrap、SGB slot
QUEUE_FULL、签名、门铃节流
device
state_drops、qkey_drops、PSN/NAK、runtime
状态准入、QPC 读取、协议 epoch
completion
CQE ecode、WQE index、WC 状态
flush、远端错误、CQ shadow
建议先查 QPC image，再查 doorbell/WQE，最后查 frame；不要从 wire 反推所有 QPC 内部状态。

## Slide 37
12 · 边界与路线
当前实现边界：哪些已经贯通，哪些仍需补齐
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
36
已经具备
仍需补齐
• driver-shaped create/modify/destroy 与设备 QPC context。
• RC/UD/URC 的主要 SQ/RQ/完成路径。
• QPC snapshot、netpacket 一致性和 DUT link 抽象。
• QPC 字段矩阵和重叠区域文档。
• QPC 512B 全字段逐 bit golden 闭环。
• IPv6、完整 VLAN/tunnel/FWD 和全部 wire opcode。
• 真实 TAP/VPI/VIP/DUT endpoint。
• SD/VLD/PBA 组合穷举与最新 VCS 53 回归。
当前 PPT 解释的是模型真实已实现路径；未实现项会明确标注，不把抽象 endpoint 当成真实 DUT。

## Slide 38
13 · 代码索引
代码索引：讲解时从哪里跳转
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
37
主题
文件
入口/观察函数
QP 状态/资源
src/drv/rdma_drv_qp.sv
create_qp / modify / transition_ok / destroy
WQE/RQE
src/drv/rdma_drv_wr.sv
post_send / post_recv / poll_cq / notify_sq_db
CMQ/QPC 存储
src/dev/rdma_dev_cmq.sv
execute_qp / qp_state / qpc_written
NIC 数据面
src/dev/rdma_dev_nic.sv
drain_sq / handle_request / enter_error
控制流程
src/tb/rdma_ctrl_agent.sv
connect_pair / modify
wire/DUT
src/adapters/net_packet、src/tb/rdma_dut_link.sv
encode/decode / endpoint
字段矩阵
docs/rdma_qpc_field_matrix.xlsx
逐 qword/bit/RC-UD-URC 重叠说明
建议按本 PPT 顺序打开文件：先 drv_qp，再 drv_wr，再 dev_cmq/dev_nic，最后看 codec/link。

## Slide 39
14 · 总结
一句话总结：QPC 是资源、状态和数据面的共同契约
RDMA QPC 生命周期与数据路径手册 · feature/rdma-arch-slim
38
QPC = 资源身份
+ 生命周期状态
+ 队列 backing
+ 协议运行态
+ 设备 DMA 契约
讲清楚 QPC，必须把 create、modify、WQE、doorbell、device runtime、报文和 CQE 串成一条链。
QPC 不是孤立的 512B 表，而是 driver 分配的资源身份、QP 状态机、队列 backing、协议运行态和设备 DMA 的交汇点。